## Slide 1: PostchurchCheck 1 Stop Ultrastream
Livestream und Backup stoppen, dazu grüne und rote Taste am Ultrastream kurz betätigen.

## Slide 2: PostchurchCheck 2 Shutdownsequenz durchführen
Wenn nicht bereits mit letzter Powerpointfolie des Gottesdienstes ausgeführt, Shutdownsequenz starten
Die Shutdownsequenz schaltet Beamer, HDMI Switch sowie Backuprecorder aus und fährt den Raspberry herrunger.
Unbedingt 5 min warten nach Shutdownsequenz Start, bevor der Schlüsselschalter ausgeschaltet wird!!! (Schritt in Folie 3 des PostChurchCheck
ShutdownSequenz

## Slide 3: PostchurchCheck 3 Kameras ausschalten
Die beiden Camcorder links unten Power – Taste kurz betätigen
Bei der GoPro (Bild Mitte) Power Taste unten rechts ca. 5 Sekunden betätigen bis mehrere Pieptöne kommen

## Slide 4: PostchurchCheck 4 Abschalten
Technikerlaptop runterfahren
Schlüsselschalter auf Empore für die JoKi Automation Hardware ausschalten

## Slide 5: PostchurchCheck 5 Stromversorgung Verstärker und Beamer
Sicherung Orgel im Schaltschrank Heizung ausschalten (das ist die Stromversorgung für den Beamer)
Verstärkeranlage links neben Altar ausschalten (hier beide Netzschalter aus)

## Slide 6: PostchurchCheck 6 Liveübertragung Sakristei
Fernsehgerät in der Sakristei sowie HDMI Extender hinterm Fernsehgerät ausschalten.